## Slide 1: Bőrimpedancia A bőr fajlagos ellenállásának és kapacitásának meghatározása

## Slide 2
A bőr elektromos modellje

## Slide 3
A bőr elektromos modellje
a bőr ellenállása, ill. kapacitása a mérőelektród alatt (R1 és C1),
az izom ellenállása (Ri),
a bőr ellenállása, ill. kapacitása a segédelektród alatt (R2 és C2)
A1<<A2
Re=R1+R2+Ri~R1
az áram csak az ellenálláson folyik
ebben az esetben a kondenzátorok kapacitív ellenállását kell figyelembe venni
Z=Xc1+Xc2~Xc1

## Slide 4
A mérés elrendezése, menete
A mérőelektród felülete:
22x38 mm
Mérőzsinórok a multiméter (COM) és (A) jelzésű aljzatába csatlakozik

## Slide 5
egyenáramú ellenállásmérés
FUNCTION: DC állásban
multiméter: DC A állásban
Ugen = 5 (V)  Ucoarse  Ufine
A bőr egyenáramú ellenállásának számítása az Ohm-törvényből:
A bőr fajlagos ellenállása [Ω*m2]:
=
ρ *=R·A
(A=22x38 mm)

## Slide 6
impedanciamérés
Ugen eff = 5 (V)  Ucoarse  Ufine  0,707
FUNCTION: SIN állásban
multiméter: AC A állásban
Frekvencia függvényében (16Hz-8kHz tartományban) mérjük az Ibőr eff -et
A bőr váltóáramú impedanicájának (Z) számítása az Ohm-törvényből:

## Slide 7
A bőr fajlagos kapacitása
A bőr kapacitásának a kiszámításához önkényesen kiválasztunk egy pontot az impedancia görbe lejtős szakaszán, lehetőleg a nagyobb frekvenciákhoz tartozó értékek közül. Ekkor a modell jó közelítéssel kapacitívnek tekinthető.
Kapacitás [F/m2]:
A bőr fajlagos kapacitása [F/m2]:
g * =
.
(A=22x38 mm)

## Slide 8
Jegyzőkönyv
Állítsuk be az ajánlott feszültségértékeket (Ugen) a generátoron és jegyezzük fel az értéket! Váltóáramú esetben számítsuk ki az effektív értékeket (Ugen eff)!
A készülékek egyenáramú állásában mérjük meg a bőrön átfolyó áramot (Ibőr)! Számítsuk ki az egyenáramú ellenállás (R) értékét!
A készülékek váltóáramú állásában a frekvencia változtatásával (16 Hz – 8 kHz) mérjük ki a megadott frekvenciákon a bőrön átfolyó váltóáramot (Ibőr eff)! (Nagyobb frekvenciákon csökkentsük a generátor feszültségét)! Számítsuk ki az adott frekvenciákhoz tartozó váltóáramú ellenállások, azaz az impedanciák (Z) értékeit!
Ábrázoljuk (mindkét tengelyen logaritmikus beosztás mellett) az impedanciát (Z ) a frekvencia ( f ) függvényében Rajzoljuk be az egyenáramú mérés aszimptotáját R-nél, ill. a nagyobb frekvenciákhoz tartozó pontokhoz illeszkedő –1 meredekségű egyenest!
A bőr mérőelektród alatti ohmos ellenállásából (R) számítsuk ki a fajlagos ellenállást (ρ *)!
Határozzuk meg a bőr mérőelektród alatti kapacitását (C ) a fentiek szerint, majd számítsuk ki a fajlagos kapacitást (γ*)!