## Slide 1: Bőrimpedancia A bőr fajlagos ellenállásának és kapacitásának meghatározása
Notes: Impedancia (Z): Ohmos ellenállást, frekvenciafüggő elemeket (kondenzátort, tekercset) vegyesen tartalmazó elektromos áramkör adott frekvencián mérhető váltóáramú ellenállása. [Z] = ohm (Ω)

## Slide 2
A bőr elektromos modellje
, ahol ρ* a bőr fajlagos ellenállása. Mértékegységei: Ωm2, kΩcm2
C , ahol γ* a bőr fajlagos kapacitása.
γ* = C/A
Mértékegységei: F/m2, nF/cm2
Notes: A bőr vezetőnek, de egyben szigetelőnek is tekinthető, ezért a bőr elektródok alatti A felületű és l vastagságú részét egy ellenállással (R) és egy kondenzátorral (C) helyettesíthetjük, amelyek párhuzamosan kapcsolódnak.

## Slide 3
A bőr elektromos modellje
a bőr ellenállása, ill. kapacitása a mérőelektród alatt (R1 és C1),
az izom ellenállása (Ri),
a bőr ellenállása, ill. kapacitása a segédelektród alatt (R2 és C2)
A1<<A2
Re=R1+R2+Ri~R1
az áram csak az ellenálláson folyik
ebben az esetben a kondenzátorok kapacitív ellenállását kell figyelembe venni
Z=Xc1+Xc2~Xc1
Notes: Egyenáramú mérés során a kondenzátorok (C1, C2) nem játszanak szerepet, hiszen az áram kizárólag az ellenállásokon folyik. Izom jó elektromos vezető, Ri ellenállása igen kicsi az R1,R2-hez képest, ezért elhanyagoljuk. Mivel a mérőelektród felülete sokkal kisebb, mint a segédelektródé: A1 << A2, és az ellenállás a felületekkel fordítottan arányos, ezért R1 >> R2. Mindezek alapján az egész áramkörben az egyetlen számottevő ohmos ellenállás: a mérőelektród alatti bőr R1 ellenállása.
Váltóáramú mérés során, feltételezve, hogy a frekvencia „elegendően” nagy, a kondenzátorok kapacitív ellenállásai (XC1, XC2) igen kicsinyek a velük párhuzamosan kapcsolódó ellenállásokhoz képest, így az áramok elegendően nagy frekvenciákon kizárólag a kondenzátoron folynak  R1 és R2 elhanyagolható. Ri ebben az esetben is elhanyagolható nagyságú. Mivel a mérőelektród felülete sokkal kisebb, mint a segédelektródé: A1 << A2, a bőr kapacitása az elektródok alatti felületekkel arányos lesz: C1 << C2 (fenti képletek!) , a kondenzátorok kapacitív ellenállásai pedig: XC1 >> XC2. A mérési elrendezés eredő kapacitását tehát elegendően nagy frekvencia esetén a mérőelektród alatti bőr C1 kapacitása határozza meg.

## Slide 4
A mérés elrendezése, menete
A mérőelektród felülete:
22x38 mm
Mérőzsinórok a multiméter (COM) és (A) jelzésű aljzatába csatlakozik

## Slide 5
Egyenáramú ellenállásmérés
FUNCTION: DC állásban
multiméter: DC A állásban
Ugen = 5 (V)  Ucoarse  Ufine
A bőr egyenáramú ellenállásának számítása az Ohm-törvényből:
A bőr fajlagos ellenállása [Ω*m2]:
=
ρ *=R·A
(A=22x38 mm)

## Slide 6
Impedanciamérés
Ugen eff = 5 (V)  Ucoarse  Ufine  0,707
FUNCTION: SIN állásban
multiméter: AC A állásban
Frekvencia függvényében (16Hz-8kHz tartományban) mérjük az Ibőr eff -et
A bőr váltóáramú impedanicájának (Z) számítása az Ohm-törvényből:

## Slide 7
A bőr fajlagos kapacitása
A bőr kapacitásának a kiszámításához önkényesen kiválasztunk egy pontot az impedancia görbe lejtős szakaszán, lehetőleg a nagyobb frekvenciákhoz tartozó értékek közül. Ekkor a modell jó közelítéssel kapacitívnek tekinthető.
Kapacitás [F/m2]:
A bőr fajlagos kapacitása [F/m2]:
g * =
.
(A=22x38 mm)

## Slide 8
Feladatok
A függvénygenerátort, a digitális multimétert és az elektródokat kössük össze az ábrának megfelelően!
Állítsuk be az ajánlott feszültségértékeket (Ugen) a generátoron és jegyezzük fel az értéket! Váltóáramú esetben számítsuk ki az effektív értékeket (Ugen eff)!
A készülékek egyenáramú állásában mérjük meg a bőrön átfolyó áramot (Ibőr)! Számítsuk ki az egyenáramú ellenállás (R) értékét!
A készülékek váltóáramú állásában a frekvencia változtatásával (16 Hz – 8 kHz) mérjük ki a megadott frekvenciákon a bőrön átfolyó váltóáramot (Ibőr eff)! (Nagyobb frekvenciákon csökkentsük a generátor feszültségét)! Számítsuk ki az adott frekvenciákhoz tartozó váltóáramú ellenállások, azaz az impedanciák (Z) értékeit!
Ábrázoljuk (mindkét tengelyen logaritmikus beosztás mellett) az impedanciát (Z ) a frekvencia ( f ) függvényében! Rajzoljuk be az egyenáramú mérés aszimptotáját R-nél, ill. a nagyobb frekvenciákhoz tartozó pontokhoz illeszkedő –1 meredekségű egyenest!
A bőr mérőelektród alatti ohmos ellenállásából (R) számítsuk ki a fajlagos ellenállást (ρ *)!
Határozzuk meg a bőr mérőelektród alatti kapacitását (C ) a fentiek szerint, majd számítsuk ki a fajlagos kapacitást (γ*)!

## Slide 9
frekvencia (Hz) | Ugen , Ugen eff (V) | Ibőr , Ibőr eff (A) | R, Z (W)
0 (egyenáram) |  |  | 
16 |  |  | 
32 |  |  | 
64 |  |  | 
125 |  |  | 
250 |  |  | 
500 |  |  | 
1000 |  |  | 
2000 |  |  | 
4000 |  |  | 
8000 |  |  | 
Jegyzőkönyv táblázatának tervezete